## Slide 1
第2回 Umbrella 展開パターン
Cisco Umbrella セミナー

## Slide 2: Cisco Umbrella セミナー
6/27(火) 11:00～11:30
  第1回 Umbrella概要と機能
7/11(火) 11:00～11:30
  第2回 Umbrella 展開パターン
7/18(火) 11:00～11:30
  第3回 Umbrellaの販売方法
7/25(火) 11:00～11:30
  第4回 Umbrella設定概要

## Slide 3: Cisco Umbrella セミナー 第2回アジェンダ
Cisco Umbrellaの概要
Umbrella 展開パターン概要
Umbrella デバイス 展開
Umbrella インフラ 機器 展開
その他

## Slide 4: はじめに
本資料で記載されている内容は今後変更されることがありますが、弊社では内容について一切の責任を負いかねます。
実際の導入に当たっては十分な検証実施をお願い致します。

## Slide 5
第1回のおさらい
Cisco Umbrellaの概要

## Slide 6: 脅威のトレンド
DNSの監視や適切な防御策が必須
出典：シスコ セキュリティ リサーチ
再帰的DNSの
監視をしていない 企業
しかし
「既知の脅威」と
判断された
マルウェアの
DNS使用率
91.3%
68%
セキュリティ担当者と DNS 管理者が別であることが一般的なため、 攻撃者はその盲点を突いてくる

## Slide 7: Umbrellaの機能
Umbrella DNS
DNS
OpenDNS
ビジネスサイト
許可サイト
18+
ギャンブル
アダルト
ハッキング
禁止サイト
危険サイト
WEBフィルタ
許可サイトはIPアドレス通知
禁止・危険サイトはブロック
インターネット

## Slide 8
Umbrella 展開パターンの基本分類
Umbrella 展開パターン概要

## Slide 9: Umbrella 展開分類
社内
Umbrella DNS
DNSサーバ、WANルータやWLC単位でUmbrella連携を適用する。
インフラ 機器単位展開
社内
Umbrella DNS
デバイス単位でUmbrella連携を適用する。
デバイス単位展開

## Slide 10: Umbrella 展開分類
社内
Umbrella DNS
社内
Umbrella DNS
傘の下のデバイスであれば移動しても保護される。傘は1台ずつ展開する。
屋根の下のデバイスは全て保護できるが、移動したデバイスを保護できない。
傘
傘
傘
傘
傘
屋根
インフラ 機器単位展開
デバイス単位展開

## Slide 11: Umbrella デバイス 展開
社内
Umbrella DNS
Roaming Client
Umbrella専用クライアントを各PCにインストール
社内
Umbrella DNS
AnyConnect Umbrella Module
AnyConnectの1つのモジュールとして提供。ASAからの配布も可能。

## Slide 12: Umbrella インフラ 機器 展開
社内
Umbrella DNS
ISR 4000シリーズかWLCを通過するDNSトラフィックをUmbrellaにリダイレクトする。
ISR 4000 & WLC
（ネットワークデバイス）
社内
Umbrella DNS
デバイスが参照するDNSサーバがDNSトラフィックをUmbrellaにリダイレクトする。
DNSサーバ
ISR 4000
WLC
DNSサーバ
仮想 アプライアンス
本セミナー
対象外

## Slide 13
Umbrella デバイス 展開の詳細
Umbrella デバイス 展開

## Slide 14: Umbrella 接続用 クライアントの概要
②DNSクエリを
インターセプト
！
① DNSクエリ
③強制的にUmbrellaを 利用してDNS解決
社外でも防御が有効
Umbrella DNS
DNSクエリをUmbrella 接続用クライアントがインターセプトして強制的にDNSクエリーをUmbrellaに送信します。
DNS通信は暗号化されます。
Umbrella専用のRoaming Clientの画面 インストール後はタスクトレイに常駐します。
正常に動作している場合はGreenになります。
AnyConnectのUmbrella用モジュールの画面
正常に動作している場合はチェックが表示されます。

## Slide 15: Roaming Clientのインストール
Umbrellaの管理コンソールからダウンロード
ダウンロードファイルを解凍
顧客IDが記載されたファイル。 このファイルがないと正しくインストールできません。
インストールファイル
インストールファイルのフォルダに「OrgInfo.json」があれば数クリックするだけで完了！

## Slide 16: AnyConnect Umbrella Module のインストール
Umbrellaの管理コンソールからAnyConnectのプロファイルをダウンロード
CiscoのダウンロードサイトからHeadend Deployment Packageをダウンロードする

## Slide 17: AnyConnect Umbrella Module のインストール
ASAにHeadend Deployment Packageをアップロードする
Group PolicyでUmbrellaを有効化する
ダウンロードしたプロファイルをUmbrellaプロファイルとして登録する

## Slide 18: デバイス 展開時のログ表示
PCのホスト名が表示される
Roaming ClientかAnyConnectか識別可能
UmbrellaにアクセスされたIPアドレスが表示される。 NATを利用していた場合はグローバルIPアドレスが表示される

## Slide 19
Umbrella インフラ 機器 展開の詳細
Umbrella インフラ 機器 展開

## Slide 20: DNS フォワーダ展開の概要
②DNSクエリをUmbrella
にフォワード
① DNSクエリ
③Umbrellaを利用して DNS解決
社外でも防御が有効
Umbrella DNS
DNSサーバは自分では解決できないDNSクエリをフォワーダとして設定したUmbrellaに送信します。
④PCから直接Umbrellaに DNSクエリすることも可能
DNSフォワーダとして「208.67.222.222」、「208.67.220.220」を
指定する
MerakiのDHCP画面からDNSサーバとしてOpenDNS（Umbrella）を指定できる

## Slide 21: DNS フォワーダ展開のUmbrella設定
UmbrellaにフォワードされるDNSクエリの送信元グローバルIPアドレスを登録する必要がある。
グローバルIPアドレス（通常NATアドレス）を登録する
StatusがGreenになればUmbrellaが利用可能
※Greenになるまで時間がかかります

## Slide 22: 動的グローバルIPアドレスへの対応
動的なグローバルIPアドレスしかない場合は常時社内で起動しているPCにUmbrella Dynamic IP UpdaterをインストールしてUmbrellaにグローバルIPアドレスを登録させる必要があります。
「Dynamic」をチェック
Umbrella Dynamic IP Updater
※Dynamic IP Updaterがインストールされた
PCを外部に持ち出さないで下さい。
また常時起動している必要があります。

## Slide 23: DNS フォワーダ展開時のログ表示
ネットワーク名（登録したグローバルIPアドレス名）が表示される
タイプがDNSフォワーダ（ネットワーク）であることを示す
UmbrellaにアクセスされたIPアドレスが表示される。 NATを利用していた場合はグローバルIPアドレスが表示される
UmbrellaにアクセスされたグローバルIPアドレスしか表示されないため、アクセスした端末・ユーザーを特定することが出来ない。

## Slide 24: ISR 4000 シリーズ & WLC (ネットワークデバイス)展開
！
① DNSクエリ
Umbrella DNS
②DNSクエリを
インターセプト
③強制的にUmbrellaを 利用してDNS解決
DNSクエリをISR 4Kシリーズがインターセプトして強制的にDNSクエリーをUmbrellaに送信します。
ISR 4K
！
① DNSクエリ
Umbrella DNS
②DNSクエリを
インターセプト
③強制的にUmbrellaを 利用してDNS解決
DNSクエリをWLCがインターセプトして強制的にDNSクエリーをUmbrellaに送信します。
WLC

## Slide 25: ISR 4000 シリーズ 設定フロー
ISR 4000シリーズにOpenDNS証明書をインストールする
証明書のインストール
Umbrella管理コンソールからAPIトークンを入手
APIトークン入手
パラメータマップ作成
インターフェイス適用
Umbrella連携用のパラメータマップを設定する
WAN側インターフェイスにパラメータマップを適用する
LAN側インターフェイスにタグを設定する

## Slide 26: ISR 4000 シリーズ 設定①
# Cisco.com から証明書チェーンを直接インポート
crypto pki trustpool import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios.p7b
# PEM ファイルのインポート成功
% PEM files import succeeded.
Umbrellaの管理コンソールからAPI トークンを発行しローカルに保存する
Ciscoの証明書チェーンの入手をISR 4000シリーズのCLIから実施

## Slide 27: ISR 4000 設定②
parameter-map type opendns global
token AABBA59A0BDE1485CXXXXXXXXXXXXXXECC
udp-timeout 25 (The range is from 1 to 30 seconds)
dnscrypt
# WAN インターフェイスに OpenDNS out を設定
★ OpenDNS in 設定前に OpenDNS out を設定。
ポート443を通過出来ること。
interface gigabitEthernet 0/0/0
opendns out
# LAN インターフェイスに OpenDNS in を設定
タグを設定すると、ISR 4000 はタグをUmbrellaに登録する。
interface gigabitEthernet 0/0/1
opendns in umbrella_test<mydevice_tag>
Umbrellaのパラメータマップの設定
API トークンを設定する
パラメータマップのインターフェイス適用でUmbrella連携が有効化される。
LAN側インターフェイスにタグを設定することでインターフェイスが識別される

## Slide 28: WLC 設定フロー
WLCが参照するDNSサーバを設定する
DNSサーバの設定
UmbrellaコンソールからAPIトークンを入手
APIトークン入手
プロファイル作成
WLAN適用
OpenDNSプロファイルを作成する
WLANにOpenDNSプロファイルを適用する
WLCのUmbrella連携機能はLocal モードかFlexConnectのCentral Switching モードのみ利用可能。FlexConnect Local Switchingは未対応

## Slide 29: WLC 設定①
Umbrellaの管理コンソールからAPI トークンを発行しローカルに保存する
DNS Serverを指定する設定を実施 （Umbrella以外も可）

## Slide 30: WLC 設定②
Umbrella連携機能を有効化
API トークンを入力
Profile名を入力 ISR 4Kのタグと同等の機能
WLANでUmbrella機能の有効化

## Slide 31: ISR 4000 シリーズ & WLC 展開時のログ表示
ホスト名 + タグ（プロファイル名）で表示される
タイプがネットワークデバイスであることを示す
UmbrellaにアクセスされたIPアドレスが表示される。 NATを利用していた場合はグローバルIPアドレスが表示される
どのISR 4K / WLC のインターフェイス / WLANからアクセスされたかはわかるが、内部のIPアドレスは表示されないため、アクセスした端末・ユーザーを特定することが出来ない。

## Slide 32
Umbrella展開モデルの比較表
比較表

## Slide 33: Umbrella 展開別 比較表
展開種別 |  | アプリ インストール | スマート デバイス対応 | DNS関連 の設定変更 | ログ表示
デバイス展開 | Roaming Client | 必要 | 未対応 | 不要 | ホスト名
 | AnyConnect モジュール | 必要 | 未対応 | 不要 | ホスト名
インフラ機器展開 | ISR 4K | 不要 | 対応 （社内接続時のみ） | 不要 | グローバルIPアドレス（特定不可）
 | WLC | 不要 | 対応 （社内接続時のみ） | 不要 | グローバルIPアドレス（特定不可）
 | DNSフォワーダ | 不要 | 対応 （社内接続時のみ） | DNSサーバ | グローバルIPアドレス（特定不可）
 | 仮想アプライアンス | 不要 | 対応 （社内接続時のみ） | DHCPサーバ | デバイスIPアドレス
 | 仮想アプライアンス（AD連携あり） | 不要 | 対応 （社内接続時のみ） | DHCPサーバ | ユーザー名、 デバイスIPアドレス

## Slide 34
Cisco Umbrellaの韋駄天サイトとトライアルについて
その他

## Slide 35: 韋駄天 Umbrella サイト
http://www.idaten.ne.jp/portal/page/in/cisco/umbrella/index.html/

## Slide 36: Umbrella かんたんセットアップガイド
トライアル申し込み用の登録ガイドとかんたんセットアップガイドをご提供いたします。

## Slide 37
Cisco Umbrellaのまとめ
まとめ

## Slide 38: まとめ
Umbrellaの展開パターンは「デバイス単位」と「インフラ機器単位」に分かれます。
「デバイス単位」は以下の2つに分かれます。
  Roaming Client
  AnyConnect
「インフラ機器単位」は以下の4つに分かれます。
  DNSフォワーダ展開
  仮想アプライアンス展開
  ISR 4000 シリーズ展開
  WLC 展開
展開方法によってログ表示や可視化が異なるため注意が必要です。

## Slide 39
第3回目の予告

## Slide 40: 第3回目の予定内容
Cisco Umbrella セミナー 第3回目の内容は「Umbrellaの販売方法」になります。
Umbrellaの販売形態はSaaS Annuityという通常の販売形態とは異なります。
第3回目ではこれらの販売形態をご説明いたします。
7/18(火) 11:00～11:30
  第3回 Umbrellaの販売方法